## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 |  | 완료 여부 |  | 비고
프로젝트 |  |  |  |  |  | 
1 | Y2V | 【기존 항목 - 완료】 LIN 통신 개발 검증 완료 (물리적 통신 에러 없이 송수신 확인) ✓ sensing_service 업그레이드 완료 (MA필터 + NTC 룩업테이블) ✓ 센서 고장 진단 모듈 추가 완료 (HV/PCB/Core NTC open/short) ✓ heater_ctrl 상태머신 완료 (PRE_CHECK/SOFT_START/HEATING/FAULT) ✓ ADC 채널 매핑 회로도 기준 수정 완료 ✓ LIN RX 버그 수정 완료 (rx_byte_cnt 미초기화) ✓ LV 전압 캡처 모듈 설계 완료 (TIM2 펄스폭 측정, 555 타이머) ✓ 【기존 항목 - 진행 중】 Architecture Sequence Diagram 작성 중 (크기 변경 중) Scenario 추가 중 (sensing, diag, heater) | 【금일 수행 — 2026-03-16】 제어 사양 스펙 정합 완료 HV UV: entry 220→190V, exit 240→210V HV OV: entry 440→470V, exit 420→450V OC: fault 14→25A, CL 12→20A, retry 10→5s QV ptc_ctrl 듀얼존 히터 컨트롤러 이식 완료 PI Gain Scheduling, Temp Reduction, Power Limiter Soft Start, Pre-Check, 듀얼존 Power Split 진단 엔진 통합 완료 (diag_debounce_t) 전 10개 진단 모듈 마이그레이션 비대칭 디바운스 (entry 200ms×3, recovery 500ms) 코딩 컨벤션 수립 + 전 프로젝트 리팩토링 Driver 46개 함수 PascalCase → stm8_ snake_case 변수명 가독성 개선 30+개소 전 레이어 244함수 컨벤션 100% 준수 달성 Dead define 12개 삭제 (사용처 0건 확인) I-SENSING 분석: Y2V=합산 1개, MMA=존별 2개 구조 차이 확인 LV 센싱 555 timer 오차 분석 rise/fall 비대칭: tr=46μs, tf<10μs RC 필터(R55+C35) 추가 왜곡 확인 오실로스코프 실측 진행 중 |  |  | 
2 | SX3 | - |  |  |  | 
3 | XV1 | - |  |  |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  |  |  | 
1 | XV1 | 목 or 금 PCB 전달예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) |  |  |  | 
2 | Y2V | - LV 555 오차 : UV 500mV 일찍 검진, PS 고정 전압 실측 중 |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
조현진
한번 작성되어진 프로젝트 내용이나 이슈 사항은 완료 될 때 까지 항목 삭제 안되며, 완료 확인 이후 리스트에서 제거
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 “