## Slide 1
▣ 과거차 문제점 ( S/W )
□ 현상 : 아래 상세 참조
No | 구 분 | 주요 인자 (발생부) | 문제점 | 발생원인 | 개선/적용 여부 | 비고
1 | 로직 | IGBT 소자 | 급속충전 후 간헐적 IGBT DTC 발생 | [설계] 충전 후 입력전압(HV) 감소 시 충전 전압 & PTC 인식 전압 간 차이로 인한 가성불량 발생 [대책] IGBT 검사 유예시간(delay) : 250ms -> 1,000ms 적용 | ○ | 
2 | 로직 | 로컬 CAN 통신 | PTC 입력 듀티 50%이상 명령조건에서 PTC OFF됨 | [설계] CAN Spec의 Conversion rule 미반영으로 인한 신호 오인식 (VALUE 값 에러 처리) [대책] 입력 듀티 50% 이상 명령 조건에서 정상 동작 (개선)됨을 S/W 로직 검증을 통해 확인 | ○ | 
3 | 로직 | PCB 과열 보호 로직 | MAX 난방 평가 중 PTC OFF 발생 (PTC Temp sensor Fault Flag 발생) | [설계] PCB CUT OFF 설정치 SW오류 (사양 : 105도에서 Failsafety 진입 / 부품 : 63도에서 Failsafety 진입) [대책] PCB CUT OFF 105℃ 설정 | ○ | 
4 | 로직 | IGBT PWM 제어 로직 | PTC 히터 과전류 Fault 발생 | -. Target Duty 급속히 가변 시 IGBT Full Turn-On 발생 돌입 전류에 의한 과전류 검출 -. PWM Duty 연산 시 변수 Under Flow 발생 [대책] S/W 로직 검토 및 제품 상태 검증 평가 (목표 전력 15초 이내 도달 하도록 Soft-Start 로직 적용) | ○ | 
5 | 로직 | IGBT PWM 제어 로직 | MVa 리어 PTC Duty 0%  51% 헌팅 함에 따라 3열 FLT 토출온 변화 과다 | Duty 변경 시 Sampling Interval 100ms 으로 반응속도 저하로 인한 오실레이션 발생 [대책] Duty 변경시 Sampling Interval 10ms 적용 | ○ | 
대 외 비