## Slide 1
항목 | PJT | 조치내용 |  | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
프로젝트 |  |  |  | 
Y2V | 【이전 수행 - 2026-04-03】 PWM 순차제어 적용: CH2 PWM Mode2 변경 + 위상분리 PWM init 안전성 수정: Mode2 CCR2 초기값 ARR+1 적용 (글리치 방지) HV 동작 확인: 4000W급 HEATING 정상동작, R-Logic OK 유지 전류센싱 디버깅 : ADC 경로 SW 검증 완료  HW 문제 (TP120 프로빙 필요) I-SENSING 회로 분석 : INA381 상시측정 구조 확인, PWM_OFF는 CSR 제어용 |  | 【금일 수행 - 2026-04-07】 PWM 순차제어 Toggle Mode 변경 1) 기존 PWM Mode 1/Mode 2  Toggle Mode(0x30) + CC ISR 전환 2) 핀 상태 피드백(PC_IDR 읽기) 추가하여 정확한 duty 제어 구현 3) Full turn(100%) 시 양 채널 Forced HIGH 처리 전류 센서 필터 강화 1) 이동평균 버퍼 32100 samples 2) 전류 센서 정상 동작 확인 완료 R-Logic v2.0 리팩토링 1) 3-state 상태머신 (OFFREADYRUN) 적용 2) 30초 안정화 대기 + 전압/전력명령 변동 시 자동 리셋 3) 동적 threshold 학습 (target R × 140%) 4) 2회 검증: 오진 방지 (1차 감지재안정화2차 확인) 5) 확정 fault 시 HC_FAULT (QV 동일), 300초 쿨다운 후 자동 재시도 6) W 제어 / duty 제어 전처리기 분리 (#if RLOGIC_DUTY_CTRL) | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
Y2V | 기구물 + PCB 결합 이후에도 HV 인가하면 15VCC 전압 스윙 |  |  | 
조현진
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 “
TBD
HW 팀 SW 전달 : Peripheral 검증 用
~3/23
6월 15일 DV 대비 SW
~6/12
TBD
TBD
5월 초 EMC 대비 SW
~4/27
TBD

## Slide 2
항목 | PJT | 조치내용 |  |  | 비고
이벤트 일정 |  |  |  |  | 
프로젝트 |  |  |  |  | 
1 | SAN DEN | 【이전 수행 - 2026-04-06】 통신관련 고객사 문의 대응(회신 완) | 【금일 수행 - 2026-04-07】 |  | 
2 | MVa | Front, Rear ES90700-00 재송부(회신 완) |  |  | 
3 | SX3 | - | - |  | 
3 | XV1 | CAN-FD Chain 적용 및 검증, 회로팀 전달(~ 4/7) | CAN-FD Chain 적용 및 검증, 회로팀 전달완 |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
조현진
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 “
TBD
HW 팀 SW 전달 : Peripheral 검증 用
~3/23
6월 15일 DV 대비 SW
~6/12
TBD
TBD
5월 초 EMC 대비 SW
~4/27
TBD