## Slide 1
Design Proposal for YAE HV PTC Heater
WOORY

## Slide 2
PTC ヒーター仕様
Zone 1
Zone 2
デュアルゾーン構成:
- PTCヒーター性能：5.5 kW ±5%
- HVおよびLV回路は1枚のPCB基板上に構成
防水・防塵性能：IP67
ヒーティングロッド種類：アルミニウムチューブタイプ
フィン種類：ブレージングフィン（分離型）
コネクタ種類：HV / LV コネクタ（IP67）
- HVコネクタ：APTIV 35664921
- LVコネクタ：YURA 210050
EMC規格を満たすためにシャシーGNDが必要

## Slide 3
PTCヒーター デュアルゾーン方式のコンセプト
175
78
40
255
101.7
32
No | Item | Unit | Spec | Remark
1 | Size(L x H x T) | mm | 255 x 101.7 x 32 | Core part
 |  |  | 175 x 78 X 40 | Control part
2 | Power (0℃, 300kg/h, 357V) | kW | 5.0 ±5% | -
3 | Steady Current | A | 15.4A ±5% | @Nominal condition
4 | Inrush Current | A | Max. 20A | -
5 | Pressure Drop | Pa | MAX 115Pa | -
6 | Normal Voltage | Vdc | 358 | -
7 | HV Range | Vdc | 150~432V | -
8 | LV Range | Vdc | 8 ~ 18 | -
9 | Communication | - | LIN | -
11 | Operating Temperature | ℃ | -40 to 85 | -
12 | Storage Temperature | ℃ | -40 to 105 | -
13 | IP Rate | - | IP 67 | -
General Specification
仕様 | 重量 | ハーネス長さ | 
ハーネス X | 2,000g | なし | 
ハーネス O | 2,200g | HVハーネス | 310mm
 |  | LVハーネス | 120mm
 |  | アース線 | 300mm

## Slide 4
PTCヒーター デュアルゾーン
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
19
19-1
19-2
19-3
19-4
19-5
19-6
No |  | Item | Q’ty | Remark
1 |  | NAME PLATE | 1 | 
2 |  | WARNING LABEL | 1 | 
3 |  | COVER | 1 | 
4 |  | VENT FILTER | 1 | 
5 |  | MAIN PCB ASS’Y | 1 | 
6 |  | CHASSIS GROUND WIRE ASS’Y | 1 | 
7 |  | HV CONNECTOR ASSY | 1 | 
8 |  | SIGNAL CONNECTOR ASS’Y | 1 | 
9 |  | JOIN BOARD ASS’Y | 1 | 
10 |  | SEALANT | 1 | 
11 |  | IGBT PAD | 1 | 
12 |  | IGBT | 3 | 
13 |  | UPPER HOUSING ASS’Y | 1 | 
14 |  | SIDE BAR | 2 | 
15 |  | LOWER HOUSING | 1 | 
16 |  | HEAT CORE ASS’Y | 1 | 
17 |  | BRAZING FIN - A | 11 | 
18 |  | BRAZING FIN - B | 3 | 
19 |  | HEAT ROD ASS’Y | 6 | 
 | 1 | AL TUBE | 1 | 
 | 2 | INSULATION PAD | 2 | 
 | 3 | TERMINAL UPPER | 2 | 
 | 4 | PTC STONE | 8 | Tc : ＜ 180℃
 | 5 | STONE HOLDER | 1 | 
 | 6 | TERMINAL LOWER | 2 | 
20 |  | UPPER GROMMET | 1 | 
21 |  | SPONGE | 1 | 
22 |  | CORE JOIN FIXTURE | 1 | 
23 |  | TEMPSENSOR FIXTURE | 2 | 
비고 |  |  |  | 
■ Exploded View
■ Part List
19-2

## Slide 5
PTCヒーター デュアルゾーン
■ Heat rod ass’y
- Insulation distance (Minimum)
1) HEAT ROD TERMINAL <--------> AL TUBE : 3.6mm
A
A
Insulation pad
Terminal-Upper
PTC stone
Stone holder
AL TUBE
Terminal-Lower
Insulation distance (3.6mm)
Insulation distance (3.6mm)
4mm
3.4mm
“B”
“C”
Insulation pad
Stone Holder (Plastic part)
Insulation pad
Terminal(+)
Terminal(-)
PTC Stone

## Slide 6
PTCヒーター デュアルゾーン
■ temperature measurement (W/O air flow)
Test No. | Tair | Tfin | Tside bar | Trod | T fix Point
N1 | 112.9℃ | 143.5℃ | 36.3℃ | 145.2℃ | 53.8℃
TEST Condition | 0℃ / 10kgh | 0℃ / 0kgh |  |  | 
T-fin
T-side bar
T-Rod
T-Fix point(contact HVAC)

## Slide 7
PTCの電圧-出力特性グラフ
■ 類似車種の電圧-電流特性グラフ (5500W @360V, 0℃, 300kg/h 基準)

## Slide 8
HV および LV コネクタ情報
Connector | Part number | Pin No. | Pin name | Remark
HV Connector | APTIV 35664921 | 1 | HV(+) | Pin Map
 |  | 2 | HV(-) | 
 |  | 3 | Interlock(+) – HV PTC | 
 |  | 4 | Interlock(-) – HV PTC | 
LV Connector | YURA 210050 | 1 | IGN3 | Pin Map
 |  | 2 | LIN | 
 |  | 3 | - | 
 |  | 4 | GND | 
■ Connectors & Pin map
Will be update
Will be update

## Slide 9
IP 等級に基づく防水構造
SIGNAL CONNECTOR
HV
CONNECTOR
MEMBRANE
FILTER
HEAT ROD
COVER
HEAT ROD |  |  | 
HV CONNECTOR |  | LV CONNECTOR | 
COVER |  |  | 
A
A
SECTION VIEW A-A
실리콘 충진 부
Silicon Filling Area
SECTION VIEW B-B
LOWER HOUSING
ROD ASS’Y
A
UPPER HOUSING
HEAT ROD
GROMMET
B
B
SECTION VIEW C-C
HV GROMMET
UPPER HOUSING
C
C
SECTION VIEW D-D
LV GROMMET
UPPER HOUSING
D
D

## Slide 10
取付方向および空気流方向
HVAC MT’G Direction
AIR FLOW
AIR FLOW
冷却必要部

## Slide 11
HV(+)
IGN(+)
HV(-)
HV circuit
LV circuit
GND(-)
Core FIN
Core FIN
Core Ass’y
Isolation
IGBT1
Core FIN
Core FIN
Current Sensing1
Shunt2
Shunt1
LIN
PCB Temp Sensor
IGBT2
LC Filter
Current Sensing2
IGBT3
A
T
C
U
DC/DC
Switching IC
Regulator
LV Sensing
Chassis GND
LIN
Transceiver
Connector
Digital
Isolator
TXD
RXD
Sidebar Temp Sensor1
Sidebar Temp Sensor2
LV Area
HV Area
LV Sensing
LIN Communication
DCDC PWM Switching IC
HV Sensing
MCU
IGBT Control
Current Sensing
Sidebar Temp Sensor
Transformer
ブロック図
Interlock
Interlock
MCU
Gate Driver
Gate Driver
Gate Driver
Regulator
High Voltage Sensing
Connector
Connector
ELEC - CAPCITOR

## Slide 12
 |  | Division | 理論値 |  | Design value
 |  |  | Creepage | Clearances | 
A | HV to LV | PCB(FR4) | 5.0mm | 2.88mm | -
 |  | PCB(FR4) ※ PCB コーティングおよびケースシーリング | 1.3mm |  | 8.0mm
B | HV to Earth | PCB(FR4) | 5.0mm | 2.88mm | -
 |  | PCB(FR4) ※ PCB コーティングおよびケースシーリング | 1.3mm |  | 5.0mm
Relevant Regulations: IEC 60664-1, UL840
PCB 絶縁距離
LV
Area
HV
Area
Example
HV to LV 8.0mm
HV to Earth 5.0mm
A
B
Notes: 12

## Slide 13
EMC を考慮した PCB 回路の堅牢設計方案
ex) 低電圧回路設計
ex)
1. 回路の堅牢設計
1) 高電圧電源入力部への Y-CAP の適用
2) 低電圧入力部へのノイズ除去用 CM フィルタおよび Y-CAP の適用
고전압 필터
ex)
2. PCB の堅牢設計
大電流 GND パターンとシグナル GND パターンの分離設計
大電流パターンへの Y-CAP の配置
Notes: 13

## Slide 14
NO | ITEM | Specification | Logic | Functions
1 | LV under Voltage | LV Voltage ≤ 8V (Hysteresis 1.0V) |  | LV バッテリーの過放電を保護する LV の低電圧状態における異常動作を保護する
2 | LV Over Voltage | LV Voltage ≥ 17V (Hysteresis 1.0V) |  | LV の過電圧状態における異常動作を保護する
3 | HV under Voltage | HV Voltage ≤ 150V (Hysteresis 20V) |  | HV バッテリーの急速放電を保護する HV の低電圧状態における異常動作を保護する
4 | HV Over Voltage | HV Voltage ≥ 432V (Hysteresis 20V) |  | HV の過電圧状態における異常動作を保護する
5 | HV Over Current | HV Over Current ≥ TBD |  | 各ゾーンにおいて、自律的な制御により 14A を超えないようにする 各ゾーンにおいて、PTC ヒーターを過電流から保護する
6 | PCB Over Temp | PCB Temp ≥ 105℃ (Hysteresis 10℃) |  | PTC ヒーター回路を発熱から保護する
7 | Core Over Temp | Core Temp ≤ 95℃ Core Temp ≥ 105℃ (Hysteresis 10℃) |  | PTC ヒーター回路を発熱から保護する 過熱温度に応じて性能を低減する
17V (TBD)
18V (TBD)
STOP
RUN
170V (TBD)
150V (TBD)
STOP
RUN
412V (TBD)
432V (TBD)
STOP
RUN
95℃
105℃
STOP
RUN
14A (TBD)
STOP
RUN
9V (TBD)
8V (TBD)
STOP
RUN
after 10sec
95℃ (TBD)
105℃(TBD)
STOP
RUN
保護機能

## Slide 15
通信情報 (1/3)
LIN Frame Configuration
フレーム定義およびスケジュール表
Frame | Frame ID | Direction | Data Length | Slot | Cycle
CLIM_LINCLIM4_A_06 | 0x3B | EVC → HVH | 8 bytes | 10 ms | 100 ms
PTCcabin_LINCLIM4_A_01 | 0x24 | HVH → EVC | 8 bytes | 90 ms | 100 ms
LIN 2.0 Protocol | Baud Rate: 19200 bps
コミュニケーションの方向性
EVC → HVH (ID 0x3B): 車両コントローラがPTCヒーターに目標出力指令を送信する
HVH → EVC (ID 0x24): PTCヒーターは、動作状態と故障フラグを車両コントローラーに報告する

## Slide 16
通信情報 (2/3)
ID 0x3B — CLIM_LINCLIM4_A_06 (EVC → HVH)
コマンドフレーム：車両コントローラ  PTCヒーター
No | Signal Name | Byte | Bit | Len | Range | Conversion
1 | Reserved | 2 | 0 | 8 | N/A | -
2 | Target PTC Output Power | 3 | 0 | 8 | 0~7000W | E=N×50
3 | Reserved | 4 | 1 | 1 | N/A | -
Byte 0~1: Reserved | Byte 5~7: Not used
信号の説明
目標PTC出力電力
物理値 = 生値 × 50 [W]
動作範囲：0 ～ 7000 W
解像度：50 W/ビット

## Slide 17
通信情報 (3/3)
ID 0x24 — PTCcabin_LINCLIM4_A_01 (HVH → EVC)
ステータスフレーム：PTCヒーター  車両コントローラ
No | Signal Name | Byte | Bit | Len | Range | Conversion
1 | HVH Electronic Parts Failure | 0 | 0 | 1 | N/A | $0=No / $1=Fail
2 | HVH Power Over Limit | 0 | 1 | 1 | N/A | $0=No / $1=Over
3 | HVH PCB Temp Error | 0 | 2 | 1 | N/A | $0=Normal / $1=Error
4 | HVH Hi/Lo Voltage Error | 0 | 3 | 1 | N/A | $0=Normal / $1=Error
5 | HVH Circuit1 Failure | 0 | 4 | 1 | N/A | $0=Normal / $1=Fail
6 | HVH Circuit2 Failure | 0 | 5 | 1 | N/A | $0=Normal / $1=Fail
7 | Reserved | 0 | 6~7 | 2 | N/A | -
8 | HVH Current Consumption | 1 | 0 | 8 | 0~50A | E=N×0.2
9 | HVH LIN Response Error | 2 | 0 | 1 | N/A | $0=No / $1=Error
10 | Reserved | 2 | 1~3 | 3 | N/A | -
11 | Actual HVH Power | 3 | 0 | 8 | 0~12000W | E=N×50
12 | Reserved | 4 | 0 | 7 | N/A | -

## Slide 18
No | Function | Description | Remark
1 | Power Control | - パルス幅変調（6Hz） - 周期を一定に保ちながら、ON 時間（パルス幅、デューティ比）を調整する | 
2 | Consumption Power Control | 電力モード：指令ワット値に応じたリニア電力制御 最大安定電流制御 最大突入電流制御 | 
3 | Communication | LIN 通信 2.0 ~ 2.2 | 
4 | Monitoring | LV / HV 電圧監視 HV 電流監視 消費電力監視 PCB およびコア温度センサーによる温度監視 | LIN 仕様データリスト内で定義する必要あり
5 | Protection Function | - LV 電圧異常（低電圧 / 過電圧）フォルト - HV 低電圧 / 過電圧フォルト - HV 過電流フォルト - PCB / 過温度フォルト - 温度センサー（コア部） / 過温度フォルト - 通信エラーフォルト制御 | 次のページを参照
6 | Failure Detection | センサー故障（HV、HV 電流、温度センサー） IGBT ショート故障 | 次のページを参照
製品仕様
■ 製品仕様レビュー：主要機能の紹介

## Slide 19
◎ Failure List
ITEM | DETAIL | NOTE
CoreTempSensor | コア温度センサー故障 | 
HighVoltSensor | 高電圧センサー | 
LowVoltSensor | 低電圧センサー | 
PcbTempSensor | PCB 温度センサー | 
IGBT | 各ゾーンの IGBT 故障 | 
OverCurrent | 過電流故障 | 
HVHigh | 高電圧側の過電圧故障 | 
HVLow | 高電圧側の低電圧故障 | 
LVHigh | 低電圧側の過電圧故障 | 
LVLow | 低電圧側の低電圧故障 | 
PcbOverTemp | PCB 温度過昇故障 | 
CoreOverTemp | コア温度過昇故障 | 
LIN Communication Timeout | LIN 通信タイムアウト故障 | 
InterLock | インターロック未挿入故障 | 
◎ OPERATION FeedBack List
ITEM | DETAIL | NOTE
IGBT Operating Frequency Duty (%) | IGBT に適用される現在の周波数フィードバック | 
Operating Power (%) | 現在の出力（パーセンテージ）フィードバック | 
Operating Power (W) | 現在の出力フィードバック | 
Operating Current (A) | 現在の電流フィードバック | 
LIN 通信リスト

## Slide 20
NO | Item | Description
1 | ISO 26262 Status | - ASIL B achieved in another project
Question |  | 
1 | ISO-21434 (Cyber Security) | - Cyber Security is applied (Y/N)
2 | A-SPICE | - A-SPICE is applied (Y/N)
その他の情報