## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | NQ6e | 1. NQ6e Proto LHD 사양 3월 27일 한온 납품 예정 (이제창 사원 확인) : LHD 31대 : Proto는 LHD만, 파일럿부터 RHD 추가 (정우헌 책임) 2. NQ6e 샘플 제작 3월 20일 완료, 1대 수량 요청 완료 (이제창 사원) 3. NQ6e LHD, RHD 제어부 쪽이 드라이버 존 (NX5e 동일, 정우헌 책임) : NX5e와 샤시 와이어만 다름 | O | 
2. | MX5a | 1. R로직 -40℃ 튜닝 포인트 체크 : 튜닝 값 마다 듀티 별 cut 온도(PTC, TempSensor), 저항, R로직 유효 대기 시간 : 95%부터 체크 시작 : cut 안되는 duty 찾기, 유효 대기 시간 조절 해서 cut 가능한지 확인 : 블로워 동작 후 무풍, 무풍 시작, RPM 1단 이하로 틀어서 시작 후, R로직 cut 확인 : 동작 중, Duty 및 RPM 변경 확인 : 저, 중, 고전압 구간 확인 | 야간 진행 예정 | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | NQ6e | 1. Proto 납품 : 샘플 제작 지연 시, S/W 점검 시간 촉박 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | MX5a | 1. R로직 -20℃, 0℃, 20℃ 영향성 평가 : 1단 ~ 8단 정상 동작 확인 후, 무풍 시 Cut (듀티 95%) : 블로워 가변 후, 정상 동작 확인 후, 무풍 시 Cut (듀티95%) : 1단 70.5%, 2단 76%, 3단 81%, 4단 85.5%, 5단부터 90% ~ 95% |  | 
임제훈
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”