## Slide 1
항목 | PJT | 조치내용 |  |  | 비고
이벤트 일정 |  |  |  |  | 
프로젝트 |  |  |  |  | 
1 | Y2V | 【이전 수행 - 2026-03-23】 LIN TransmError 원인 분석 및 해결 1) Echo-driven TX 모델 적용 (TIEN/TCIEN → 단일 ISR 방식) 2) ADC ISR-chained Scan 구현 (blocking while(EOC) 제거, IRQ22 활용) 3) 14V 환경 TransmError 0% 확인 (tx_cnt=177, tx_ok=177, err=0) ADC 아키텍처 개선 (QV 프로젝트 비교 분석 기반) 1) QV(RH850) HW scan group 패턴을 STM8 ISR chain으로 재현 2) sensing_service non-blocking 전환 (hal_adc 래퍼 경유) 3) Legacy blocking read는 init-time calibration 전용으로 분리 데이터 구조 개선 설계 검토 완료 (~3/23) 1) struct pipeline 패턴 스케줄러 적용 확인 (sys_sensing_t, sys_diag_t, sys_heater_t) 2) 모듈 내부 _ctx 패턴 전환은 미착수 → 다음 작업 | 【금일 수행 - 2026-03-24】 12V TransmError 원인 추적 (계속) 1) WWDG 비활성화 상태에서 재시험 → 여전히 주기적 mute 발생 2) MCU VDD brownout 가설 검증pin44(PD3/TIM2_CC2)를 VDD로 오인 측정 오류 발견 3) J4 pin4(5VCC), MCU pin7(VDD) 정측정: 안정 5V 확인 4) DCDC/LDO brownout 가설 폐기 5) MMA Board 동일 코드 린 정상동작 – 이슈 CLOSE |  | 
2 | SX3 | - | 【금일 수행 - 2026-03-24】 보드 입수 New Architecture 이식 준비 (~3/30) QV S/W writing 후 기본 동작 검증 (~3/24) |  | 
3 | XV1 | - |  |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  |  | 
1 | XV1 | 목 or 금 PCB 전달 예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) – QV Cyber Security 미 적용 writing |  |  | 
2 | SX3 | 금 or 차주 PCB 전달 예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) - QV Cyber Security 미 적용 writing |  |  | 
3 | Y2V |  |  |  | 
조현진
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 “
TBD
HW 팀 SW 전달 : Peripheral 검증 用
~3/23
6월 15일 DV 대비 SW
~6/12
TBD
TBD
5월 초 EMC 대비 SW
~4/27
TBD