## Slide 1
항목 | PJT | 조치내용 |  |  | 비고
이벤트 일정 |  |  |  |  | 
프로젝트 |  |  |  |  | 
1 | Y2V | 【이전 수행 - 2026-03-25】 Scheduler v1.0 적용 완료 1) static task table + stage-return pipeline + 스케줄링 계측 2) 디버거 검증: tick/skip 비율 10.01 (10ms 정확), miss=0, late=0 HS Gate 제어 체인 완성 1) heater_ctrl  scheduler  RTE  HAL  PC3 GPIO 2) 디버거 검증: init OFF (PC3=0), MOE ON, CCR=0 정상 HV/전류 풀스케일 확정 1) HV: 500V  753V (분압비 0.00664, HW팀 확인) 2) 전류: 30A  50A (Shunt 1mΩ × Gain 100, 회로도 확인) Debug Override HV UV/OV 검증 (753V 기준) 1) UV 해제 (ADC=300, ~221V) 2) OV 진입 (ADC=700, ~515V) .ubsct 메모리 Overflow 해결 1) Release/Debug 메모리 모델 통일 (+modsl) 2) CRT 충돌 해결 (Custom .lkf) 3) RAM 사용률 26% (여유 충분) | 【금일 수행 - 2026-03-30】 LIN 진단 프레임 인프라 구축 (0x3C/0x3D) 1) hal_lin: ID 등록 + TX shadow + Classic checksum 2) CANoe 검증 완료 lin_diag v1.1 (middleware) 1) 3-layer 구조: hal_lin  lin_service  lin_diag 2) store-and-pop 패턴 (middleware  app 직접 호출금지) 3) NAD/PCI/SID 파싱 + Sleep 명령(NAD=0x00) 감지 dcm_manager v1.0 (app) 1) Pipeline Stage 8 (actuator_apply 이후) 2) Sleep 상태 머신: NONE  REQUESTED  ENTERING  HALTED 3) UDS SID 핸들러: SessionControl, ECUReset, TesterPresent, ReadByID(stub) 4) 모든 middleware 접근 RTE 경유 (AUTOSAR 준수) heater_ctrl v2.1 1) hs_gate_on 7곳 반영, RTE 호출 0회, 순수 계산 모듈 2) precheck/discharge enum 매직넘버 제거 |  | 
2 | SX3 | - | - |  | 
3 | XV1 | - | - |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  |  | 
1 | XV1 | 목 or 금 PCB 전달 예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) – QV Cyber Security 미 적용 writing : CAN-FD Driver 적용 후 전달 예정(~4/7) |  |  | 
2 | SX3 | 금 or 차주 PCB 전달 예정 해당 PCB에 SW writing 요청(Peripheral 검증 用) - QV Cyber Security 미 적용 writing (전달 완) |  |  | 
3 | Y2V | Sleep 후 보드 소비전류 0.09A 미감소  H/W팀 확인요청(익일) : U6(NCV1455) 래치 해제 메커니즘 |  |  | 
조현진
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 “
TBD
HW 팀 SW 전달 : Peripheral 검증 用
~3/23
6월 15일 DV 대비 SW
~6/12
TBD
TBD
5월 초 EMC 대비 SW
~4/27
TBD