## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 내역 |  |  |  | 
1 | 전원(전압) 악의 입력 평가 | 2P Cal 시, Act’r, Motion, CAL State 변경 프로세스 Check 2P Cal 중 정지하면 상태 천이 및 Parameter 확인 하여 유지 가능 여부 확인 | 진행중 | 
2 | JG1 사이버 보안 | ALWAX 민성기 이사 미팅 하여, 해당 Software 발송/확인 예정(전달된 이력 없음) Software Block으로 [LIN Bootloader ACT/DEACT, JTEG ACT/PASSWORD] 가능 LIN ACT <- LIN DEACT Hex 다운로드 가능 하다고 하여 확인 예정(Rework 기능) | 완료 | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | 전원(전압) 악의 입력 평가 | 전압 악의 입력 Block, 동작 범위 내(9~16V) 정상 동작 할것 (고객사 요청) 구현된 기능 검수 및 점검(크로스 체크 김진겸 사원) | ~03/25 03/24~25 | 
2 | 한온 재 평가 | 차주 월요일 기존 평가 자료(미적용 사례 및 적용 예정 사례) 발송 예정 03/26 목 AM09:00 : 합동 평가 재실시. 한온 시스템 대전 본사 | 완료 03/26 | 
3 | JG1 P2 설계 변경 | JG1 P2 Software 설계 변경 대응, 해당 프로세스 기준으로 M단계 추가 준비 Software 평가서, LIN Conformance Test | ~03/28 | 
4 | Software 기능 평가서 | P2 사양까지 적용된 내역 업데이트 |  | 
5 | JG1 M단계 대응 | JG1 M단계 대응을 위한 각 항목별 Due date 확인(M단계 설변, SW 제작/배포 시점) 각 항목 확인 후, Schedule table 작성 | ~03/23 | 
야근/잔업 계획 |  |  |  | 
1 | JG1 고객사 요구조건 구현 | 2p 초기화 중 Cranking시 동작을 저전압 error 영역 이내로 진입하면 정지 정상범위에서 만약 구속이라면 현재처럼 3번 실시하여 DTC 처리(기존 유지)  이상근 전임 통화 결과 : 2P Cal시 Normal이랑 동등한 수준이면 OK |  | 
2 | JG1 사이버 보안 | 금일 Software 수령 시, 구형 시료로 LIN Boot DEACT 평가 |  | 
명일 계획 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
이자효 – JG1 [260323]
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”