## Slide 1
SVm - HV PTC HEATER ASSY
( 실차 시험 평가 계획 – 우리산업 )
AIR PTC HTR
2025.02.24

## Slide 2
■ SVm – HV PTC HEATER ASSY
◈ 목적 : 실차 평가를 통한 상품성 검증 활동
■ 평가 계획
1. SV P1 용도차 대여 일자 : 2025/2/14 ~ 2025/3/31
: 현재 타 업무 병행하여 실차 평가를 진행함으로써 약 45일 대여 요청
: 임시 번호판 등록 지연에 따른 대여 기간 연장
2. 평가 장소 : 우리산업 기술 연구소(용인) 및 도로주행
항목 | 평가 방법 | 평가 일정 (Week) |  |  |  | 
 |  | D+1 | D+2 | D+3 | D+4 | D+5
실차 평가 PTC Heater 측정 시료 교체 |  |  |  |  |  | 
토출구 및 실내 써모커플 설치 |  |  |  |  |  | 
GND Level (HV GND, LV GND to 샤시) 확인 | - 각각의 조건에 따른 계측장비 오실로스 코프 파형 측정 |  |  |  |  | 
고/저전압 인가전압 및 파형 확인(IGN) |  |  |  |  |  | 
고/저전압 인가전압 및 파형 확인(시동) |  |  |  |  |  | 
Relay 작동시(Rr Def, 와이퍼, 선루프 작동등) 저전압 인가파형 |  |  |  |  |  | 
시동 ON/OFF 반복시 고/저전압 전원단 이상파형 확인 |  |  |  |  |  | 
IGBT ON/OFF시 Gate/Collector단 전압 파형확인 |  |  |  |  |  | 
시동 OFF시 Gate단과 고전압단 OFF되는 시점(Timing) 확인 |  |  |  |  |  | 
ATCU의 제어단계 (1~8단계) 환경 변화 및 온도에 따른 PTC 응답성 | - 주행중 또는 정치 상태에서 히터 작동 조건에 따른 성능 변화 비교 - 토출구 써모커플을 적용, 온도 변화 측정 - 계측장비 오실로스코프 및 CANalyzer를 활용한 측정 및 분석 |  |  |  |  |