## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | QV | 1. QV 항속형 차량 실차 합동 평가 - 일자 : 9/30 - 장소 : 현대 남양 연구소 (환경시험동) 2. ES 항목 진행 - 성적서 제출일 : 10/17 ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험방법 ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 설계 사양서 ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 3. 슬로바키아 법인 공정 감사 지원 요청 건. - 공정 감사 일정 : 25/10/29 - 목적 : EOL 공정 상 사이버 보안 및 PTC 기능 문의 대응 - 출장 일정 : 25/10/26 ~ 25/11/3 | - |  | 
2 | BJ1 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 좌우 온도 편차 FAIL에 따른 합동 평가 (9/22) 장소 : 한온시스템 실험실 결과 : QV와 비슷한 양상으로 측정 되었으며, 지난 실차 평가의 세팅 문제라고 판단되어, 실차 재평가 진행 예정 (일정 미정) | 25/7/15 ~ | BJ1 차종 시험 평가 중 접수 | 
3 | HE1i | 1. 고전압 범위 변경에 따른 S/W 이원화 - Wire Car 에서 PTC 동작 안됨 접수 : 분석 결과 고전압 작동 범위 Fault 확인 : HMI 공조 담당 확인 결과 Su2i 와 전압 범위 다름 확인 -> SU2i, Ay, Ky Carry Over 제품으로 최초 접수 (25/4) -> Wire-Car 용 납품 (1대) : 25/8월말, Proto 및 두원 ESIR 용 납품 (90대) : 25/8월초 : 전압 범위 S/W 변경 후 ReWriting 요청 (9/26) (180V ~ 379V  168V ~ 445V) -> 칵핏모듈업체 (Smart DNS) : 10대, 두원 : 80대 |  |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 2
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
4 | Tool 구매건. | 1. ES 시험 위한 Can Stress 장비 구매의 건. 제품명 / 수량 : VH6501 / 1EA 단가 : 5,720,000원 (부가세 별도) 보유 현황 : 없음 2. Renesas Debug Tool 구매의 건. 제품명 / 수량 : E2 Emulator / 10EA 단가 : 570,000원 (부가세 별도)  총계 : 5,700,000 원 (부가세 별도) 보유 현황 : 총 10개 중 3개 사용 중 / 1개 일렉스 대여 6개 고장으로 A/S 의뢰하였으나, 불가하다는 통보받음. | - |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 3
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 | 1. QV 항속형 차량 실차 합동 평가 - 일자 : 9/30 - 장소 : 현대 남양 연구소 (환경시험동) 2. ES 항목 진행 - 성적서 제출일 : 10/17 ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험방법 ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 설계 사양서 ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 3. 슬로바키아 법인 공정 감사 지원 요청 건. - 공정 감사 일정 : 25/10/29 - 목적 : EOL 공정 상 사이버 보안 및 PTC 기능 문의 대응 4. SPQA 진행 - SPQA Architecture Design 작성 : Heating Control - SPQA Unit & Integration Test 진행 : Heating Control | 1. SPQA 육성 프로젝트 진행 2. ES 항목 진행
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 4
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - S/W 전력 LIMIT 및 선형 구간 재정립 회의 (공조설계) 일자 : 9/23 결과 : 시료 측정 진행 후 역 제안 요청 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 5
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 좌우 온도 편차 FAIL에 따른 합동 평가 (9/22) 장소 : 한온시스템 실험실 결과 : QV와 비슷한 양상으로 측정 되었으며, 지난 실차 평가의 세팅 문제라고 판단되어, 실차 재평가 진행 예정 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.04.15
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 6
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 7
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 8
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 | 1. 담당자 지정 - 임제훈 사원 2. ES 항목 진행 여부 확인 요청 (To 공조설계팀) ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험방법 ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 설계 사양서 ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 10
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 11
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 12
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 | 1. 담당자 선정 : 조현진 전임 2. ASPICE 프로세스에 따른 Kick-Off 회의 진행 (10월 1주차) | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR

## Slide 13
구분 | 실적(9/19~9/25) | 계획(9/26~10/2)
주요 업무 | 1. 고전압 범위 변경에 따른 S/W 이원화 : SU2i, Ay, Ky Carry Over 제품으로 최초 접수 (25년/4월) : Wire-Car 용 납품 (1대) : 25/8월말 : Proto 및 두원 ESIR 용 납품 (90대) : 25/8월초 - 칵핏모듈업체 (Smart DNS) : 10대 - 두원 : 80대 : SW 전압 범위 변경 180V ~ 379V  168V ~ 445V | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
HE1i
25.10.15
P#0
26.5.15
P#1
26.10.15
P#2
26.11.1
SOP
-
MCAR